OBJECTIFS

Analyser la transmission de puissance d’un mécanisme

Calculer rapport de transmission r

Calculer le couple transmis

# TRAVAIL DEMANDE

1 - Assembler, à l’aide des documents techniques, le Winch et le faire fonctionner.

2 - Compléter les schémas bloc des transmissions de puissance dans les deux cas suivants

| Rotation de la manivelle dans le sens horaire | Rotation de la manivelle dans le sens trigonométrique |
| --- | --- |
| M 5 | M 5 |

3 - Donner le sens de rotation des différentes des pièces (par rapport à la vue de dessus) en complétant le tableau ci-dessous

| Sens de rotation de pièces principales du winch |
| --- |
| Manivelle | Axe central 6 | Roue dentée10 | pignon 17 | Tambour 5 |

4 - Compléter le schéma cinématique du Winch dans le cas réducteur, à partir du schéma en prise direct donné feuille suivante.

5 – Donner, en vous aidant du GDI, les caractéristiques principales des pignons ( z , d , m )

| Caractéristiques | Roue 10 | Pignon 17 | Tambour 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de dents Z |  |  |  |
| Diamètre d |  |  |  |
| Module m |  |  |  |

6 – Calculer, dans le cas réducteur, le rapport de transmission r

formule littérale  		r =

application numérique	r =

On veut connaître le couple disponible en sortie et la tension dans le brin de cordage afin de calculer la multiplication du système. L’action du marin sur la poignée est estimée à 20 daN.

7.1 - Calculer le couple d’entrée Ce

7.2 - Calculer le couple de sortie Cs (en supposant un rendement ( = 1 )

Données :  	Puissance :  	P = C . w  donc  Pe = Ce . we  et   Ps = Cs . ws

hypothèse :	Rendement :( = Ps/Pe = Csws/Cewe = (Cs/Ce).r = 1

7.3 - Calculer la tension dans le brin de cordage

7.4 - En déduire la multiplication de l’effort du skipper par rapport à la tension du cordage

# Text boxes

trigo

horaire

R

Ce

Schéma de la transmission directe

Schéma à compléter de la transmission réducteur

Roues libres