CORRIGE :

Premier cas : 60 personnes

- Isolement du système (S1):cabine + personnes + frein et bilan des A.M.E

- Enoncer le P.F.D dans notre cas (selon le type de mouvement).

∑ext = MS1 . 1

- Appliquer celui-ci sur l’axe du mvt .

Sur Z :

-24750x2 + =

- Résoudre l’équation ainsi obtenue et déterminer la décélération a1 de la cabine pour ce cas.

a1= (-49500 +10500x10xsin20°)/10500 = - 1,29 m/s2

Deuxième cas : 1 personne

Identique pour e/ f/ g/

- Résoudre l’équation ainsi obtenue et déterminer la décélération a2 de la cabine pour ce cas.

a2= (-49500 +6075x10xsin20°)/6075 = - 4,73 m/s2

Conclusion :

i- Conclure : les normes de sécurité sont respectées dans les 2 cas car

0,8 m/s² < a < 5,2 m/s²

# Text boxes

G

I

H

B

A

g

Z

Y

20°