- Présentation du système :

Le système de levage est constitué d’un treuil qui est entrainé par un moteur asynchrone par l’intermédiaire d’un réducteur. Un frein à manque de courant est couplé sur l’axe du treuil.

Sur le tambour du treuil s’enroule un câble qui entraine la charge.

Données techniques :

Masse m de 200kg.

Vitesse de déplacement de la charge v = 13m/min.

Rendement du treuil réducteur de 75%.

Rapport de réduction du réducteur k = 1/80.

Treuil équipé d’un tambour d’enroulement de diamètre 218 mm.

- Etude de la chaîne cinématique :

- Diagramme des flux d’énergie :

- Etude de l’autonomie maximale à vitesse constante :

La voiture avance horizontalement à une vitesse constante de 50 km/h.

4.1 – Déterminer l’énergie totale que peut délivrer la batterie.

Remarque : Edispo = Capacité x Tension (utiliser les unités du système international)

4.2- Déterminer la valeur de l’effort aérodynamique à l’aide des caractéristiques techniques.

Cette action mécanique a tendance à ralentir le véhicule. Pour rouler à vitesse constante, le conducteur appuie sur l’accélérateur de manière à ce que le moteur fournisse aux roues avant une énergie motrice compensant le travail de Faéro.

Nota : une perte d’énergie correspond à une énergie négative.

4.3- Déterminer le travail à exercer au niveau des roues avant pour vaincre les efforts aérodynamiques sur une distance d.

4.4- En utilisant le diagramme de flux d’énergie, déterminer l’énergie électrique nécessaire à produire par la batterie pour vaincre ces efforts aérodynamiques (sur une distance d).

4.5- En déduire l’autonomie maximale de la voiture. Que peut-on en conclure ?

- Etude de l’énergie utilisée au cours du démarrage :

Dans cette phase, l’effort aérodynamique sera négligé.

A t=0	: V(0) = 0			x(0) = 0

A t1=10s	: V(t1) = 50 km/h		x(t1) = d2

5.1- Déterminer l’équation de V(t) et de x(t).

5.2- Calculer l’énergie cinétique à t=0, puis à t=t1.

5.3- En déduire la variation d’énergie cinétique.

5.4- En appliquant le principe de conservation de l’énergie, déterminer le travail  à fournir au niveau des roues.

5.5- En utilisant le diagramme des flux d’énergie, déterminer l’énergie électrique nécessaire à développer par la batterie. Conclure par rapport aux résultats du 4.5

- Etude de la vitesse maximale de la voiture :

6.1- Déterminer la vitesse angulaire de la roue.

6.2- En déduire la vitesse maximale du véhicule. Comparer aux donnéesdu constructeur.

- Etude de la montée d’une cote :

On considère dans ce cas que l’automobile démarre dans une cote inclinée de 30°.

On  souhaite que le véhicule atteigne une vitesse de 50 km/h en 8,3 secondes.

Les effets aérodynamiques seront négligés.

Objectif : déterminer la puissance à fournir par la batterie.

7.1- Déterminer les équations de mouvement du véhicule.

7.2- Ecrire les torseurs des actions mécaniques agissant sur la voiture. Transporter les en un même point de votre choix.

7.3- Appliquerle PFD et en déduire la valeur de XB.

7.4- A t=10s, déterminer la puissance à fournir au niveau de la roue.

7.5- En déduire la puissance nécessaire en sortie de moteur, ainsi que sa vitesse de rotation et son couple.

7.6- Calculer la puissance à fournir par la batterie à cet instant.

PEUGEOT « 106 électrique »